## Slide 1: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
CM3微控制器结构及CM3微处理器特点

## Slide 2
CM3微控制器结构及CM3微处理器特点
Cortex-M3微控制器结构
Cortex-M3内核
调试系统
Cortex-M3
微处理器
内部总线
外设
存储器
时钟和复位
I/O
由ARM设计
由芯片制造商（如ST）设计开发
Cortex-M3
微控制器

## Slide 3
CM3微控制器结构及CM3微处理器特点
Cortex‐M3处理器结构
CM3微处理器结构简化图

## Slide 4
CM3微控制器结构及CM3微处理器特点
Cortex‐M3处理器特点
CM3处理器主要具有以下一些特点:
（1）三级流水线设计；
（2）哈佛总线架构；
（3）32位寻址，支持4G存储器空间；
（4）基于ARM AMBA技术的片上接口，支持高吞吐量的流水线总线操作；
（5）嵌套向量中断控制器（NVIC），支持11个系统异常，最多240个中断请求，以及8~256个中断优先级；
（6）支持操作系统的多种特性；

## Slide 5
（7）休眠模式和多种低功耗特性，降低了处理器的功耗；
（8）支持可选的MPU（存储器保护单元）；
（9）通过位带操作支持两个特定存储器区域中的位数据访问；
（10）支持Thumb-2指令集。
CM3微控制器结构及CM3微处理器特点

## Slide 6: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
CM3微处理器的工作模式和特权级别

## Slide 7
Cortex‐M3 处理器的操作模式和特权级别
Cortex-M3处理器支持两种 和 。
两种操作模式分别为：处理者模式(handler mode)和线程模式（thread mode）。
两级特权分别为：特权级和用户级。
CM3微处理器的操作模式和特权级别
 | 特权级 | 用户级
异常handler的代码 | 处理者模式 （handler mode） | 错误的用法
主应用程序的代码 | 线程模式 （thread mode） | 线程模式 （thread mode）
操作模式
两级特权操作

## Slide 8
CM3微处理器的操作模式和特权级别
主应用程序时（线程模式），既可以使用特权级，也可以使用用户级；
异常服务例程（处理者模式），必须在特权级下执行。
复位后，处理器默认进入“线程模式+特权级” 。
在用户级下，禁止访问系统控制空间（SCS），以及几乎所有的特殊功能寄存器（ APSR 除外）和NVIC寄存器（软件触发中断寄存器STIR除外）。
在特权级下，程序可以访问所有的存储空间（MPU禁止的区域除外），并且可以执行所有指令。
Cortex‐M3的操作模式和特权级别的特点

## Slide 9
CM3微处理器的操作模式和特权级别
合法的工作模式转换图
特权级线程模式
用户级线程模式
特权级handler模式
复位
异常返回
触发异常
修改CONTROL寄存器
异常返回
触发异常
复位
触发异常
异常返回
修改CONTROL寄存器
触发异常
异常返回
异常返回

## Slide 10
CM3微处理器的操作模式和特权级别
特权级和处理器模式的改变图

## Slide 11
通过引入特权级和用户级，就能够在硬件水平上限制某些不受信任的或者还没有调试好的程序，不让它们随便地配置重要的寄存器，因而系统的可靠性得到了提高。
处理器的特权机制非常适合对操作系统的支持。
如果配有MPU，MPU可以和特权机制配合，阻止用户代码访问不属于它的存储区域，保护关键的存储区域不被破坏。
CM3微处理器的操作模式和特权级别
特权级别的作用

## Slide 12: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
CM3的通用寄存器、LR、PC

## Slide 13
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
Cortex‐M3 处理器拥有R0‐R15 的寄存器组。
Cortex‐M3 处理器的寄存器组

## Slide 14
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
R14: 链接寄存器(LR)
在一个汇编程序中，可以写成LR或R14。LR用于在调用子程序时存储返回地址。
BX LR
BX R14
PUSH {R0-R3, LR}
POP {R0-R3, R14}
LR
R14
LR
R14

## Slide 15
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
R14寄存器与子程序调用
Lable
程序A
程序B
R14
BL Lable
地址A
???
Lable
???
MOV PC,LR
R14(地址A)

## Slide 16
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
ARM 为了减少访问内存的次数，把返回地址直接存储在寄存器LR中。这样可以使很多只有1 级子程序调用的代码无需访问内存（堆栈内存），从而提高了子程序调用的效率。
R14: 连接寄存器(LR)
如果子程序调用多于1 级，则需要把前一级的R14 值压到堆栈里。

## Slide 17
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
在进入异常服务程序后，LR的值被自动更新为特殊的EXC_RETURN。
位段 | 含义
[31:4] | EXC_RETURN的标识：必须全为1
3 | 0=返回后进入Handler模式 1=返回后进入线程模式
2 | 0=从主堆栈中做出栈操作，返回后使用MSP 1=从进程堆栈中做出栈操作，返回后使用PSP
1 | 保留，必须为0
0 | 0=返回ARM状态 1=返回Thumb状态。在CM3中必须为1

## Slide 18
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
R15:程序计数器R15
R15 是程序计数器，在汇编代码中也可以使用名字“PC”来访问它。因为CM3 内部使用了指令流水线，读PC 时返回的值是当前正执行的指令地址+4。
比如：
0x1000: MOV R0, PC ; R0 = 0x1004

## Slide 19
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
CM3 中的指令至少是半字对齐的，所以读PC 的时候LSB的值总是为0。
R15:程序计数器R15
无论是直接写PC 的值还是使用分支指令，都必须保证加载到PC 的数值是奇数（即LSB=1），用以表明这是在Thumb 状态下执行。倘若写了0，则视为企图转入ARM 模式，CM3 将产生一个fault 异常。
如果向PC 中写数据，就会引起一次程序的分支（但是不更新LR 寄存器）。

## Slide 20
main ;主程序
…
BL function1 ; 使用“分支并连接”指令调用function1
; PC= function1，并且LR=main 的下一条指令地址
MOV R8, R3;
… ;main的其它代码
Function1;子程序
… ; function1 的代码
BX LR ; 子程序返回（如果function1 要使用LR，必须在使用前PUSH,
; 否则返回时程序就可能跑飞）
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
例子
function1
PC
MOV R8,R3;
LR
MOV R8,R3;

## Slide 21
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
问题与思考
若进入中断程序后，LR寄存器的值为0xfffffff9,则意味着进入中断前，程序使用的（ ）堆栈
链接寄存器的主要功能是( )
进入中断程序后，LR存放的是EXEC_RETURN，不是中断返回地址，中断如何返回？

## Slide 22
若进入中断程序后，LR寄存器的值为0xfffffff9,则意味着进入中断前，程序使用的（ [填空1] ）堆栈
链接寄存器的主要功能是( [填空2] )
作答
填空题
2分

## Slide 23
CM3微处理器的通用寄存器、LR、PC
问题与思考
若进入中断程序后，LR寄存器的值为0xfffffff9,则意味着进入中断前，程序使用的（ 主 ）堆栈
链接寄存器的主要功能是( 存放返回地址 )

## Slide 24: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
堆栈指针SP与堆栈

## Slide 25
R13: 堆栈指针(SP)
Cortex‐M3 拥有两个堆栈指针，但是任一时刻只能使用其中的一个。
主堆栈指针（MSP）：复位后缺省使用的堆栈指针，用于操作系统内核以及异常处理例程（包括中断服务例程）
进程堆栈指针（PSP）：由用户的应用程序代码使用。
堆栈指针的最低两位永远是0，这意味着堆栈总是4 字节对齐的。
堆栈指针与堆栈

## Slide 26
堆栈是一种存储器的使用模型，是一个按特定顺序进行存取的存储区，操作顺序为
它使用一个专门的寄存器(堆栈指针)指向一块存储区域(堆栈)，指针所指向的存储单元即是堆栈的栈顶。存储器堆栈分为两种：
  向上生长：向高地址方向生长，称为递增堆栈
  向下生长：向低地址方向生长，称为递减堆栈
堆栈
堆栈指针与堆栈
“先进后出”、“后进
后出”
“先进后出”、“后进
后出”

## Slide 27
栈底
栈顶
栈区
SP
堆栈存储区
栈顶
栈底
栈区
SP
向下增长
向上增长
0x12345678
0x12345678
堆栈压栈
堆栈压栈
堆栈指针与堆栈

## Slide 28
栈顶
SP
栈顶
SP
栈底
空堆栈
栈底
满堆栈
满堆栈：堆栈指针指向最后压入的堆栈的有效数据项；
空堆栈：堆栈指针指向下一个待压入数据的空位置。
0x12345678
0x12345678
栈顶
SP
0x12345678
栈顶
SP
压栈
压栈
堆栈指针与堆栈

## Slide 29
所以可以组合出四种类型的堆栈方式：
堆栈向上增长，堆栈指针指向内含有效数据项的最高地址；
堆栈向上增长，堆栈指针指向堆栈上的第一个空位置；
堆栈向下增长，堆栈指针指向内含有效数据项的最低地址；
堆栈向下增长，堆栈指针向堆栈下的第一个空位置。
堆栈指针与堆栈
满递增：
空递增：
满递减：
空递减：

## Slide 30
在Cortex-M3中，有专门的指令负责堆栈操作——PUSH 和POP。它俩的汇编语言语法如下例所演示：
PUSH {R0} ; *(--R13)=R0。R13 是long*的指针
POP {R0} ; R0= *R13++
堆栈的PUSH 与POP
堆栈指针与堆栈

## Slide 31
堆栈指针与堆栈
Cortex‐M3 使用的是“向下生长的满栈”模型。堆栈指针SP 指向最后一个被压入堆栈的32位数值。在PUSH时，SP 先自减4，再存入新的数值。
堆栈的PUSH 与POP
PUSH｛R0｝

## Slide 32
堆栈的PUSH 与POP
在POP时刚好相反，先从SP 指针处读出被压栈的值，再把SP 指针自增4。
堆栈指针与堆栈
POP｛R0｝

## Slide 33
PUSH/POP 指令支持一次操作多个寄存器。像这样：
PUSH {R0-R2} ;压入R0-R2
PUSH {R3-R5,R8, R12} ;压入R3-R5,R8，以及R12
在POP 时，可以如下操作：
POP {R0-R2} ;弹出R0-R2
POP {R3-R5,R8, R12} ;弹出R3-R5，R8，以及R12
堆栈的PUSH 与POP
注意：PUSH 指令按照寄存器号从大到小的顺序依次入栈， POP 则按从小到大的顺序依次出栈。
堆栈指针与堆栈

## Slide 34
堆栈指针与堆栈
由于数据处理会用到某些存储单元，从而对这些存储单元的内容造成破坏，堆栈通常用于对这些存储单元数据的暂存。

## Slide 35
正常情况下，PUSH 与POP 必须成对使用，而且参与的寄存器，不论是身份还是先后顺序都必须完全一致。当PUSH/POP 指令执行时，SP 指针的值也根着自减/自增。
堆栈的使用
堆栈指针与堆栈
PUSH {R0 } ;把 R0 存入栈 & 调整 SP
PUSH {R1} ;把 R1 存入栈 & 调整 SP
PUSH {R2} ;把 R2 存入栈 & 调整 SP
… ; 其它操作
POP {R2} ;恢复 R2 早先的值 & 再次调整 SP
POP {R1} ;恢复 R1 早先的值 & 再次调整 SP
POP {R0} ;恢复 R0 早先的值 & 再次调整 SP

## Slide 36
问题与思考
堆栈指针与堆栈
在线程模式和处理器模式时都可以使用主堆栈;（ ）
片内SRAM的部分数据如下，已知堆栈指针SP=0x20000400，通用寄存器R0=0x13572468，R1=0x11223344H，在执行“POP R0”和“POP R1”两条指令后，请问SP，R0，R1结果？

## Slide 37
在线程模式和处理器模式时都可以使用主堆栈
对
错
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 38
片内SRAM的部分数据如下，已知堆栈指针SP=0x20000400，通用寄存器R0=0x13572468，R1=0x11223344H，在执行“POP R0”和“POP R1”两条指令后，请问SP，R0，R1结果？
SP（ [填空1] ），R0（ [填空2] ），R1（ [填空3] ）
作答
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
此处添加答案解析
答案解析
填空题
3分

## Slide 39
问题与思考
堆栈指针与堆栈
在线程模式和处理器模式时都可以使用主堆栈;（ 对 ）
片内SRAM的部分数据如下，已知堆栈指针SP=0x20000400，通用寄存器R0=0x13572468，R1=0x11223344H，在执行“POP R0”和“POP R1”两条指令后，请问SP，R0，R1结果？
SP: 0x20000408 R0: 0x22222222 R1:0x11111111

## Slide 40: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
CM3特殊功能寄存器

## Slide 41
CM3的特殊功能寄存器
Cortex‐M3 还在内核水平上搭载了若干特殊功能寄存器，包括
程序状态字寄存器组（PSRs）
中断屏蔽寄存器组（PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI）
控制寄存器（CONTROL）
特殊功能寄存器
通过MRS/MSR 指令访问特殊功能寄存器

## Slide 42
MRS R0, CONTROL ; 读CONTROL寄存器的值到R0
MSR CONTROL, R0 ; 写R0的值到CONTROL寄存器
例1：
CM3的特殊功能寄存器
例2：

## Slide 43
程序状态寄存器在其内部又被分为三个子状态寄存器：
应用程序 PSR（APSR）
中断号 PSR（IPSR）
执行 PSR（EPSR）
程序状态寄存器
这三个状态寄存器 既可以单独访问，也可以组合访问。当使用三合一的方式访问时，应使用名字“xPSR”或者“PSR”。
CM3的特殊功能寄存器

## Slide 44
记录ALU 标志（零标志，进位标志，负数标志，溢出标志），执行状态，以及当前正服务的中断号。
CM3的特殊功能寄存器
程序状态寄存器

## Slide 45
CM3的特殊功能寄存器
1、APSR（保存ALU中的当前操作信息）
N：正负号/大小 标志位
  0表示：正数/大于；1表示：负数/小于
Z：零标志位
  0表示：结果不为零；1表示：结果为零
C：进位/借位/移出位
  0表示：未进位/借位/移出0；
  1表示：进位/未借位/移出1
V：溢出标志位
  0表示：结果未溢出；1表示：结果溢出
Q：粘着饱和标志位
受饱和运算指令运算结果的影响
1表示：出现饱和

## Slide 46
CM3的特殊功能寄存器
2、IPSR
表示当前激活异常的编号（中断号）
部分异常的编号：
NMI=2
SVCall=11
INTISR[0]=16
INTISR[1]=17
INTISR[239]=255

## Slide 47
CM3的特殊功能寄存器
3、EPSR
ICI：位段[15:12]，可中断-可继续指令区，用于被打断的多寄存器数据传送指令
IT ：位段[15:10]和[26:25]，IF-THEN指令的执行状态区，包含IF-THEN模块的指令数及其执行条件
T位：[24]位，Thumb状态位
通常为1
清0的时候会引起异常

## Slide 48
名字 | 功能描述
PRIMASK | 是个只有1 个位的寄存器 置1 时，关掉所有可屏蔽的异常，只剩下NMI和硬fault 可以响应；缺省值为0，表示没有关中断。
FAULTMASK | 是个只有1 个位的寄存器 置1 时，只有NMI 才能响应，所有其它的异常和中断全部关闭；缺省值为0，表示没有关异常。
BASEPRI | 这个寄存器最多有9 位（由表达优先级的位数决定）它定义了被屏蔽优先级的阈值。当它被设成某个值后，所有优先级号大于等于此值的中断都被关（优先级号越大，优先级越低）。但若被设成0，则不关闭任何中断，0 也是缺省值。
中断屏蔽寄存器组
CM3的特殊功能寄存器
说明：BASEPRI屏蔽的是抢占优先级，实际位数与芯片的优先级设置相适应，在STM32F1中，BASEPRI的高4位有效，屏蔽的就是优先级寄存器高四位中抢占优先级表达的中断号

## Slide 49
位 | 功能
CONTROL[1] | 堆栈指针选择 0=选择主堆栈指针MSP（复位后缺省值） 1=选择进程堆栈指针PSP 在线程或基础级（没有在响应异常），可以使用PSP。在handler 模式下，只允许使用MSP，所以此时不得往该位写1。
CONTROL[0] | 0=特权级的线程模式 1=用户级的线程模式 Handler 模式永远都是特权级的
控制寄存器
控制寄存器有两个用途：
（1）用于定义特权级别；
（2）用于选择当前使用哪个堆栈指针。
CM3的特殊功能寄存器

## Slide 50
问题与思考
CM3的特殊功能寄存器
通过访问下面（ ）寄存器，可以获得正被激活的中断服务程序的编号
A．EPSR B. IPSR C. APSR D. Control
将中断屏蔽寄存器PRIMASK设为1，可以屏蔽硬件故障（Hardware fault）中断（ 对 or 错 ）

## Slide 51
通过访问下面（ ）寄存器，可以获得正被激活的中断服务程序的编号
EPSR
IPSR
APSR
Control
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 52
将中断屏蔽寄存器PRIMASK设为1，可以屏蔽硬件故障（Hardware fault）中断
对
错
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 53
问题与思考
CM3的特殊功能寄存器
通过访问下面（ B ）寄存器，可以获得正被激活的中断服务程序的编号
A．EPSR B. IPSR C. APSR D. Control
将中断屏蔽寄存器PRIMASK设为1，可以屏蔽硬件故障（Hardware fault）中断（ 错）

## Slide 54: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射

## Slide 55
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
存储器格式

## Slide 56
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
ARM数据存储格式
ARM数据的存储格式包括大端格式和小端格式。
大端格式：是指数据的高位，保存在内存的低地址中，而数据的低位，保存在内存的高地址中。地址由小向大增加，而数据从高位往低位放；
小端格式：是指数据的高位保存在内存的高地址中，而数据的低位保存在内存的低地址中，这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来，高地址部分权值高，低地址部分权值低。
STM32默认为小端格式

## Slide 57
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
大端格式
小端格式

## Slide 58
例1：一个 16bit 宽的数 0x1234 采用小端格式和大端格式的存放方式如下所示
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射

## Slide 59
例2：一个32bit宽的数0x12345678采用小端格式和大端格式的存放方式如下所示。
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射

## Slide 60
CM3存储系统功能概览
Cortex-M3支持4GB存储空间，4GB存储空间被划分成若干区域。
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
Cortex‐M3 预先定义好了“粗线条的”存储器映射。
CM3允许这些区域之间“越权使用”。比如说，数据存储器也可以被放到代码区，而且代码也能够在外部RAM 区中执行。
处于最高地址的系统级存储区，是CM3 用于放置私有外设——包括中断控制器、MPU 以及各种调试组件等。所有这些设备均使用固定的地址。

## Slide 61
“系统控制空间（SCS）”，在SCS 里包含有NVIC 、SysTick、MPU 以及代码调试控制所用的寄存器等
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射

## Slide 62
问题与思考
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
Cortex-M3存储器映射中，片外外设映射的地址区域为（ ）
在大端存储格式中，字数据0x13572468在内存中按字节地址由低到高依次存放为( )。

## Slide 63
Cortex-M3存储器映射中，片外外设映射的地址区域为（ [填空1] ）
在大端存储格式中，字数据0x13572468在内存中按字节地址由低到高依次存放为( [填空2] )。
作答
填空题
2分

## Slide 64
问题与思考
数据存储格式，CM3存储器的组织与映射
Cortex-M3存储器映射中，片外外设映射的地址区域为（0xA0000000~0xDFFFFFFF）
在大端存储格式中，字数据0x13572468在内存中按字节地址由低到高依次存放为( 0x13,0x57,0x24,0x68 )。

## Slide 65: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
位带操作

## Slide 66
位带操作
位操作原理：
  把允许位操作区域内（位带区）每个比特定义一个32位的地址（位地址），这些位地址所在的区域为位带别名区。对位带别名区地址的访问最终作用到对位带区的访问，当访问这些别名区地址的时候就达到了访问相应比特的目的。
哪些区域支持位操作：
其中一个是SRAM区的最低1MB 范围，0x20000000‐ 0x200FFFFF（SRAM区中的最低 1MB）
第二个则是片内外设区的最低 1MB范围， 0x40000000 ‐ 0x400FFFFF（片上外设区中最低 1MB）

## Slide 67
位带操作
BSRR寄存器（IO口置位和复位寄存器）有32个位，那么可以映射到32个地址上，我们去访问这32个地址就达到访问32个比特的目的。
以BSRR寄存器为例：

## Slide 68
位带操作
位带别名区中用32位的字地址来对应位带区中的每个比特，相当于把位带区的每个比特膨胀成一个32 位的字。
0x22000000
0x22000010
0x2200002C
0x22000080

## Slide 69
位带操作

## Slide 70
在位带区中，每个比特都映射到位带别名地址区的一个字，但这是只有最低位（ LSB ）有效的字。当一个位带别名地址被访问时，会先把该地址变换成位带区地址。
对于读操作，读取位带地址中的一个字，再把需要的位右移到LSB，并把LSB 返回；
对于写操作，把需要写的位左移至对应的位序号处，然后执行一个原子的“读－改－写”过程。
位带操作

## Slide 71
位带操作优越性
（1）使代码更简洁
方便对GPIO 的管脚的操作；
简化跳转的判断。
（2）用于实现共享资源在任务间的“互锁”访问
位带操作

## Slide 72
例1：将位带区0x2000_0000地址的bit2置位，不使用位带操作和使用位带操作的设置过程，分别如下图所示：
位带操作
读
修改
写

## Slide 73
位带操作
置位输出端口bit1
清零输出端口bit0
例2：不使用位带操作的两个任务对同一个输出端口的访问
目的是将输出端口由
00000001变成00000010
由于第0位清零的读-改-写被中断打断，虽然中断将第1位置1，但被写回的数据覆盖，最后变成了00000000

## Slide 74
位带操作
例3：使用位带操作的两个任务对同一个输出端口的访问

## Slide 75: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
位带地址映射与位带操作实例

## Slide 76
位带区与位带别名区
位带地址映射与位带操作实例
位带区是支持位带操作的地址区域，对位带别名地址的访问最终作用到对位带区的访问。
支持位带操作的内存区
0x2000_0000‐0x200F_FFFF （SRAM区中的最低1MB）
0x4000_0000‐0x400F_FFFF （片上外设区中的最低1MB）
对应的位带别名区
0x2200_0000‐0x23FF_FFFF
0x4200_0000‐0x43FF_FFFF

## Slide 77
位带区 | 对应的别名区地址
0x20000000.0 | 0x22000000.0
0x20000000.1 | 0x22000004.0
0x20000000.2 | 0x22000008.0
…… | ……
0x20000000.31 | 0x2200007C.0
0x20000004.0 | 0x22000080.0
0x20000004.1 | 0x22000084.0
0x20000004.2 | 0x22000088.0
…… | ……
0x200FFFFC.31 | 0x23FFFFFC.0
SRAM区中的位带地址映射
位带区 | 对应的别名区地址
0x40000000.0 | 0x42000000.0
0x40000000.1 | 0x42000004.0
0x40000000.2 | 0x42000008.0
…… | ……
0x40000000.31 | 0x4200007C.0
0x40000004.0 | 0x42000080.0
0x40000004.1 | 0x42000084.0
0x40000004.2 | 0x42000088.0
…… | ……
0x400FFFFC.31 | 0x43FFFFFC.0
片上外设区中的位带地址映射
位带地址映射与位带操作实例

## Slide 78
别名区地址＝0x22000000+((A‐0x20000000)×8+n)×4
=0x22000000+(A‐0x20000000)×32+n×4
别名区地址＝0x42000000+((A‐0x40000000)×8+n)×4
=0x42000000+(A‐0x40000000)×32+n×4
片上SRAM位带区：
如位带区某个位（bit），所在的字节地址为A，在字节中的位序号为n（0<=n<=7），则该位在别名区的地址为：
片上外设位带区：
位带区与位带别名区的映射关系
位带地址映射与位带操作实例
8
4
0x22000000
0x20000000
字节偏移量
总位偏移量
字偏移量
0x40000000
0x42000000

## Slide 79
（1）位带区地址0x20000022的bit6对应的位带别名区地址？
实例1：
AliasAddr＝0x22000000+(0x20000022‐0x20000000)×32+6×4
=0x22000458
AliasAddr＝0x42000000+(0x40000037 ‐0x40000000)×32+5×4
=0x420006F4
（2）位带区地址 0x40000037的bit5对应的位带别名区地址？
位带地址映射与位带操作实例
0x22000458
0x420006F4

## Slide 80
（1）在地址0x20000000 处写入0x3355AACC，读取地址 0x22000008，得到的值是？
实例2：
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
位带区字节地址：0x2000_0000
别名区地址：0x2200_0008
1
位带地址映射与位带操作实例
0xCC
1

## Slide 81
（2）往地址 0x2200000C 处写0，再读取 0x20000000，得到的值是？
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
位带区字节地址：0x2000_0000
别名区地址：0x2200_000C
0
0
0xC4
位带地址映射与位带操作实例
0x3355AAC4
0xCC
1

## Slide 82
#define DEVICE_REG0 ((volatile unsigned long *) (0x40000000))
//定义位带别名区的地址
#define DEVICE_REG0_BIT0 ((volatile unsigned long *) (0x42000000))
#define DEVICE_REG0_BIT1 ((volatile unsigned long *) (0x42000004))
...
//使用正常地址访问寄存器
*DEVICE_REG0 = 0xAB ;
//使用传统方法设置bit1
*DEVICE_REG0 = *DEVICE_REG0 | 0x2;
...
// 通过位带别名地址设置bit1
*DEVICE_REG0_BIT1 = 0x1;
实例3：
位带地址映射与位带操作实例
防止编译器
优化
表明是字地址

## Slide 83
位带操作实例
问题与思考
在地址0x20000000 处写入0x12345678，读取地址 0x2200000C，得到的值是多少？向地址 0x22000020处写0x01234567，再读取 0x20000000，得到的值是多少？

## Slide 84
在地址0x20000000 处写入0x12345678，读取地址 0x2200000C，得到的值是多少？ [填空1]
向地址 0x22000020处写0x01234567，再读取 0x20000000，得到的值是多少？ [填空2]
作答
填空题
2分

## Slide 85
位带操作实例
问题与思考
在地址0x20000000 处写入0x12345678，读取地址 0x2200000C，得到的值是多少？向地址 0x22000020处写0x01234567，再读取 0x20000000，得到的值是多少？
答：1, 0x12345778

## Slide 86
GPIO的结构体定义如下，已知GPIOC的基地址为0x40011000，则GOIOC->ODR的地址为0x（ ），若PC8~PC15连接8个发光二极管；PC0~PC7连接8个开关。修改位带别名地址0x（ ）可以控制PC11发光二极管的亮灭；当开关PC5状态发生改变时位带别名地址0x（ ）的值会随之改变。
typedef struct
{
vu32 CRL;
vu32 CRH;
vu32 IDR;
vu32 ODR;
vu32 BSRR;
vu32 BRR;
vu32 LCKR;
} GPIO_TypeDef;
位带操作实例

## Slide 87: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
异常类型和优先级

## Slide 88
异常和中断的概念
  在Cortex-M3中，凡是打断程序顺序执行的事件，都被称为异常。除了外部中断外，当有指令执行了“非法操作”，或者访问被禁的内存区间等产生的各种错误，以及不可屏蔽中断发生时，都会打断程序的执行，这些情况统称为异常。
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
Cortex-M3支持大量异常，包括10个系统异常（有参考书算上复位，则为11个），和最多240个外部中断（简称IRQ）。

## Slide 89
编号 | 类型 | 优先级 | 简介
1 | 复位 | -3（最高） | 复位
2 | NMI | -2 | 不可屏蔽中断（来自外部NMI输入脚）
3 | 硬（hard）fault | -1 | 所有被除能的fault，都将“上升”(escalation)成硬 fault。只要FAULTMASK没有置位，硬fault服务例程就被强制执行。Fault被除能的原因包括被禁用，或者FAULTMASK被置位
4 | MemManage fault | 可编程 | 存储器管理fault，MPU访问犯规以及访问非法位置均可引发。企图在“非执行区”取指也会引发此 fault
5 | 总线fault | 可编程 | 从总线系统收到了错误响应，原因可以是预取中止或数据访问错误
6 | 用法(usage) Fault | 可编程 | 由于程序错误导致的异常。通常是使用了一条无效指令，或者是非法的状态转换，例如尝试切换到 ARM状态
7-10 | 保留 | N/A | N/A
11 | SVCall | 可编程 | 执行系统服务调用指令（SVC）引发的异常
12 | 调试监视器 | 可编程 | 调试监视器（断点，数据观察点，或者是外部调试请求）
13 | 保留 | N/A | N/A
14 | PendSV | 可编程 | 可挂起的系统服务
15 | SysTick | 可编程 | 系统滴答定时器（也就是周期性溢出的时基定时器）
系统异常
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
16 | IRQ #0 | 可编程 | 外中断#0
17 | IRQ #1 | 可编程 | 外中断#1
... ... | ... ... | ... ... | ... ...
255 | IRQ #239 | 可编程 | 外中断#239
外部中断
异常类型

## Slide 90
特殊功能寄存器IPSR。
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
Cortex-M3有两个地方记录了当前正服务异常的编号：
在NVIC 的中断控制及状态寄存器（ICSR）中，有一个VECTACTIVE 位段；

## Slide 91
优先级
优先级对于异常来说很关键的，它会影响一个异常是否能被响应，以及何时可以响应。
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
Cortex-M3用最多8位表达优先级，可支持：
3个固定的高优先级（reset NMI Hardfault）
256级的可编程优先级
128级抢占优先级
优先级号是以MSB对齐，设计时会裁掉表达优先级的几个低端有效位，达到减少优先级数的目的。
表达优先级允许使用的最少位数为3位，因此CM3至少要支持8级优先级。

## Slide 92
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
用于表达优先级 |  |  | 未使用，读回零 |  |  |  | 
例：使用了3 个位来表达优先级，则优先级配置寄存器的结构会如下图所示
使用3 个位来表达优先级的情况
我们能够使用的优先级有8个分别为：
0x00(最高)、0x20、0x40、0x60、0x80、0xA0、0xC0、0xE0(最低)
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级

## Slide 93
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级

## Slide 94: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
异常优先级分组(1)

## Slide 95
Cortex-M3处理器的异常优先级分组
为了使抢占机能变得更可控，CM3把256级优先级按位分成高低两段，分别是抢占优先级和子优先级。
抢占优先级决定异常响应的抢占行为：当系统正在响应某低抢占优先级异常L时，如果来了抢占优先级更高的异常H，则H可以抢占L；
子优先级则决定同抢占优先级的异常响应行为：当抢占优先级相同的异常有不止一个悬起时，则优先响应子优先级最高的异常。

## Slide 96
NVIC中有一个寄存器是“应用程序中断及复位控制寄存器”（AIRCR），它里面有一个位段名为“优先级组”（ PRIGROUP ）。
位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述
31:16 | VECTKEY | R/W | - | 访问钥匙：任何对该寄存器的写操作，都必须同时把0x05FA写入此段，否则写操作被忽略。若读取此半字，则0xFA05
15 | ENDIANESS | R | - | 指示端设置。1＝大端（BE8），0＝小端。此值是在复位时确定的，不能更改
10:8 | PRIGROUP | R/W | 0 | 优先级分组
2 | SYSRESETREQ | W | - | 请求芯片控制逻辑产生一次复位
1 | VECTCLRACTIVE | W | - | 清零所有异常的活动状态信息。通常只在调试时用，或者在OS从错误中恢复时用
0 | VECTRESET | W | - | 复位CM3处理器内核（调试逻辑除外），但是此复位不影响芯片上在内核以外的电路
该位段的值对每一个优先级可配置的异常都有影响。
BE8 bigend 8 字节固定大端格式，与BE32 对应
Cortex-M3处理器的异常优先级分组

## Slide 97
AIRCR寄存器的PRIGROUP的值决定了分组位置，如下表所示。
Cortex-M3处理器的异常优先级分组
抢占优先级最多是7个位，所以最多只有128级抢占优先级。
优先级分组为7时，所有的位都表达子优先级，没有任何位表达抢占优先级，因而所有优先级可编程的异常之间不会发生抢占

## Slide 98
在计算抢占优先级和子优先级的有效位数时，必须先求出下列值：
芯片实际使用了多少位来表达优先级；
优先级组是如何划分的。
Cortex-M3处理器的异常优先级分组

## Slide 99
例如：
如果只使用3个位来表达优先级（[7:5]），并且优先级组的值是5（从bit5分组），则你得到4级抢占优先级，且在每个抢占优先级的内部有2个子优先级，如下图所示。
Cortex-M3处理器的异常优先级分组
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
抢占优先级 |  | 子优先级 | 未使用 |  |  |  | 

## Slide 100
注意：即使在表达优先级中未使用的位，也允许进行分组。
Cortex-M3处理器的异常优先级分组
例如：如果优先级分组的值是1（即bit0 bit1为子优先级，其余为抢占优先级），则所有可用的8个优先级都是抢占优先级，如下图 所示。
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
抢占优先级[5:3] |  |  | 抢占优先级[2:0] （未使用，总是为0） |  |  | 子优先级[1:0] （未使用，总是为0） | 

## Slide 101
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
如果优先级完全相同的多个异常同时悬起，则先响应异常编号最小的那一个。如IRQ #3会比IRQ #5 先得到响应。
优先级的分组都要预先经过分析论证，并且尽可能在开机初始化时一次性地设置好，以后就不再更改了。
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
0 | 1 | 1 | 未使用 |  |  |  | 
Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
0 | 1 | 0 | 未使用 |  |  |  | 
异常1
异常2
例如：
0x60
0x40
0x40
0x40
如果设置了软件优先级不同，就以软件优先级为准，先响应软件优先级数值小的中断。而中断嵌套须由抢占优先级决定

## Slide 102
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
问题与思考
寄存器NVIC->IPR[1]对应中断4，5，6，7的优先级设置，如果该寄存器的值为0x70806050，则这四个中断的优先级顺序为 ( )。
A.中断6>中断7>中断5>中断4 B.中断4>中断5>中断6>中断7
C.中断4>中断5>中断7>中断6 D.中断7>中断6>中断5>中断4
在STM32F103向量中断控制器管理下，可将中断分为（ ）组
A.4 B. 5 C. 6 D. 7
STM32中断优先级分组的位段在寄存器（AIRCR的8~10位 ）中，如需将某中断的抢占优先级设为7，响应优先级设为1，请问应将该位段的值设置为（ ）。
中断优先级分组寄存器AIRCR的8~10位设为6，两个中断源的优先级寄存器的高4位分别设为3和4，则这两个中断源不能产生中断嵌套。（ ）

## Slide 103
寄存器NVIC->IPR[1]对应中断4，5，6，7的优先级设置，如果该寄存器的值为0x70806050，则这四个中断的优先级顺序为（）
中断6>中断7>中断5>中断4
中断4>中断5>中断6>中断7
中断4>中断5>中断7>中断6
中断7>中断6>中断5>中断4
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 104
在STM32F103向量中断控制器管理下，可将中断分为（ ）组
4
5
6
7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 105
STM32中断优先级分组的位段在寄存器（AIRCR的8~10位 ）中，如需将某中断的抢占优先级设为7，响应优先级设为1，请问应将该位段的值设置为（ [填空1] ）。
作答
填空题
1分

## Slide 106
中断优先级分组寄存器AIRCR的8~10位设为6，两个中断源的优先级寄存器的高4位分别设为3和4，则这两个中断源不能产生中断嵌套。
对
错
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 107
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
问题与思考
寄存器NVIC->IPR[1]对应中断4，5，6，7的优先级设置，如果该寄存器的值为0x70806050，则这四个中断的优先级顺序为 ( C )。
A.中断6>中断7>中断5>中断4 B.中断4>中断5>中断6>中断7
C.中断4>中断5>中断7>中断6 D.中断7>中断6>中断5>中断4
在STM32F103向量中断控制器管理下，可将中断分为（ B ）组
A.4 B. 5 C. 6 D. 7
STM32中断优先级分组的位段在寄存器（AIRCR的8~10位 ）中，如需将某中断的抢占优先级设为7，响应优先级设为1，请问应将该位段的值设置为（ 4 ）。
中断优先级分组寄存器AIRCR的8~10位设为6，两个中断源的优先级寄存器的高4位分别设为3和4，则这两个中断源不能产生中断嵌套。（ 对 ）

## Slide 108
Cortex-M3处理器的异常类型和优先级
习题解析

## Slide 109: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
向量表、中断输入及悬起

## Slide 110
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
向量表
当发生了异常并且要响应异常时，CM3需要定位异常处理例程的入口地址。这些入口地址所在的存储区域即是 “（异常）向量表”。每个向量（异常处理例程的入口地址）占用4字节。
地址 | 异常编号 | 值（32位整数）
0x0000_0000 | - | MSP 的初始值
0x0000_0004 | 1 | 复位向量（PC初始值）
0x0000_0008 | 2 | NMI向量（NMI服务例程的入口地址）
0x0000_000C | 3 | 硬fault向量（硬fault服务例程的入口地址）
0x0000_0010 | 4 | MemManage错误向量（MemManage错误服务例程的入口地址）
0x0000_0014 | 5 | 总线错误向量（总线错误服务例程的入口地址）
…… | …… | 其它异常服务例程的入口地址

## Slide 111
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
缺省情况下，CM3的“向量表”位于0地址处，CM3允许向量表重定位，即可以从其它地址处开始定位各异常向量。
重定位地址区域可以是代码区，但也可以是RAM区。

## Slide 112
为了实现向量表重定位功能，CM3提供了一个“向量表偏移量寄存器”（VTOR），通过修改该寄存器的值就能重定位向量表。
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
位段 | 名称 | 描述
29 | TBLBASE | 向量表是在Code区（0），还是在RAM区（1）
28：7 | TBLOFF | 向量表的起始地址
SCB->VTOR = NVIC_VectTab | (Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80)
NVIC_VectTab 0x00000000 FLASH区 30-31位为0 29位为0
0x20000000 SRAM区 30-31位为0 29位为1
Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80 设置OFFSET的28~7位，0~6位为0

## Slide 113
例：微控制器有32个中断源
向量表的起始地址可以被设置为：
0x0000_0000, 0x0000_0100, 0x0000_0200 等。
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
向量表的大小：((32(中断)+16(系统异常))×4(每个向量的字节数)=192
向上增大到2的整次幂：256
注意：
向量表的起始地址是有要求的。必须先求出系统中共有多少个向量，再把这个数字向上增大到2的整次幂，而且起始地址必须对齐到后者的边界上。
由于stm32的中断向量一共有68+16=84个，应该把这个数增加到下一个2的整数倍即128，然后换算成地址范围128*4=512，就得到了0x200

## Slide 114
中断输入及挂起行为
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
中断挂起：中断被置于一种等待处理器处理的状态。如果处理器正在处理另外一个更高或同等优先级的中断，或者中断被某个中断屏蔽寄存器屏蔽，那么在其它中断处理结束前或中断屏蔽被清除前，挂起会一直保持。
对于每个中断源，在被挂起的情况下，都会有一个对应的“挂起状态寄存器”保存其中断请求，直到该中断能够执行为止。
中断请求被处理器接受的条件为：挂起状态置位，中断使能，中断的优先级为当前最高，中断未被屏蔽。

## Slide 115
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
中断请求X
中断挂起状态X
处理器模式
中断活跃状态X
处理器操作
中断请求的确认引起挂起状态置位
中断服务程序清除外设的中断请求
进入中断处理使得挂起状态被清除
线程模式
处理者模式
线程模式
进入中断处理使得活跃状态置位
线程
压栈和取向量
中断处理X
异常返回
出栈
线程

## Slide 116
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
中断请求
中断挂起状态
处理器模式
挂起状态被软件清除
线程模式
中断请求
中断挂起状态
处理器模式
挂起状态被软件清除
线程模式
挂起状态被重新置位

## Slide 117
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
中断请求
中断挂起状态
处理器模式
中断活跃状态
中断请求信号一直保持
线程模式
处理者模式
中断返回
再次进入中断服务例程
中断请求
中断挂起状态
处理器模式
中断活跃状态
新的中断请求脉冲
线程模式
处理者模式
中断返回
再次进入中断服务例程
中断再次挂起

## Slide 118
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
中断请求
中断挂起状态
处理器模式
中断活跃状态
在进入ISR前曾有过多次请求脉冲
线程模式
处理者模式
中断返回
挂起状态置位

## Slide 119
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
问题与思考
设中断向量表的起始地址为0x08000000，则NMI中断源的中断入口地址存放在（ ）处。

## Slide 120
设中断向量表的起始地址为0x08000000，则NMI中断源的中断入口地址存放在（ [填空1] ）处
作答
填空题
1分

## Slide 121
Cortex-M3处理器的向量表、中断输入及挂起行为
问题与思考
设中断向量表的起始地址为0x08000000，则NMI中断源的中断入口地址存放在（ 0x08000008 ）处。

## Slide 122: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
中断_异常的响应序列及异常返回

## Slide 123
Cortex-M3异常/中断的响应及返回
异常/中断的响应序列
当Cortex-M3开始响应一个中断时，会在自动执行3步：
入栈： 依次把8个寄存器的值压入栈（xPSR, PC, LR, R12，以及R3‐R0）；
取向量：从向量表中找出对应的服务程序入口地址；
更新寄存器：更新堆栈指针SP，更新PSR，更新程序计数器PC，更新连接寄存器LR。
特别说明：压入的LR不是原值，是一个特殊值，后面将会详述，在中断程序 执行期间LR也是这个值，和栈中一样

## Slide 124
地址 | 被保存的内容 | 被保存的顺序
旧SP（N） | 原先已压入的内容 | -
（N‐4） | xPSR | 2
（N‐8） | PC | 1
（N‐12） | LR | 8
（N‐16） | R12 | 7
（N‐20） | R3 | 6
（N‐24） | R2 | 5
（N‐28） | R1 | 4
新SP（N‐32） | R0 | 3
入栈顺序以及入栈后堆栈中的内容
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 125
地址
（HADDR）
数据
（HWDATA）
时间
N-8
N-4
N-32
N-28
N-24
N-20
N-12
N-16
PC
PSR
R0
R1
R2
R3
R12
LR
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 126
异常返回值
在进入异常服务例程后，LR的值被自动更新为特殊的EXC_RETURN，如下所示。程序被打断时的LR已被自动入栈。
位段 | 含义
[31:4] | EXC_RETURN的标识：必须全为1
3 | 0=返回后进入Handler模式 1=返回后进入线程模式
2 | 0=从主堆栈中做出栈操作，返回后使用MSP 1=从进程堆栈中做出栈操作，返回后使用PSP
1 | 保留，必须为0
0 | 0=返回ARM状态 1=返回Thumb状态。在CM3中必须为1
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 127
合法的EXC_RETURN值共3个，如下所示。
EXC_RETURN数值 | 功能
0xFFFF_FFF1 | 返回handler模式
0xFFFF_FFF9 | 返回线程模式，并使用主堆栈（SP=MSP）
0xFFFF_FFFD | 返回线程模式，并使用进程堆栈（SP=PSP）
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 128
异常返回
当异常服务例程执行完毕后，需要做一个“异常返回”动作序列，从而恢复先前的系统状态，才能使被中断的程序得以继续执行。这里，有3种途径可以触发异常返回序列，如下所示。
返回指令 | 工作原理
BX LR | 当LR存储EXC_RETURN时，使用BX LR即可返回
POP {PC} 和 POP {…,PC} | 在服务例程中，LR的值常常会被压入栈。此时即可使用POP指令把LR存储的EXC_RETURN往PC里弹栈，从而激起处理器做中断返回
LDR 与LDM | 把PC作为目的寄存器，亦可启动中断返回序列
不管使用哪一种，都需要用到先前存储的LR的值。
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 129
出栈：先前压入栈中的寄存器在这里恢复。内部的出栈顺序与入栈时的相对应，堆栈指针的值被恢复。
在启动了中断返回序列后，将进行以下处理：
更新NVIC寄存器：异常活动状态位被硬件清零。
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 130
中断#1
（低优先级）
中断#2
（高优先级）
执行状态
异常处理
线程
栈
处理器模式
主程序
中断服务程序#1
中断服务程序#2
主栈
主栈
主栈
线程模式
处理模式
线程模式
处理模式
处理模式
嵌套中断（中断事件#2在ISR#1执行期间产生）
中断事件#1
压栈时使用主栈
中断事件#2
异常返回
异常返回
压栈时使用主栈
LR=0xFFFFFFF9
LR=0xFFFFFFF1
EXC_RETURN
EXC_RETURN
Cortex-M3异常/中断的响应及返回

## Slide 131
Cortex-M3异常/中断的响应及返回
问题与思考
在中断响应的寄存器硬件压栈过程中，如果R14的压入地址为0x20007f00，则R2的压入地址为（ ）

## Slide 132
在中断响应的寄存器硬件压栈过程中，如果R14的压入地址为0x20007f00，则R2的压入地址为（ [填空1] ）
作答
填空题
1分

## Slide 133
Cortex-M3异常/中断的响应及返回
问题与思考
在中断响应的寄存器硬件压栈过程中，如果R14的压入地址为0x20007f00，则R2的压入地址为（ 0x20007ef4）

## Slide 134: 单片机原理及其应用
重庆大学 电气工程学院
ARM Cortex-M3 的STM32系列——
嵌套中断，咬尾中断，晚到异常与中断延迟(1)

## Slide 135
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟
中断嵌套
在Cortex-M3内核以及NVIC，已经内建了对中断嵌套的支持：
NVIC会排出优先级解码的顺序；
自动的硬件入栈和出栈。
注意：使用中断嵌套时，必须仔细计算主堆栈容量，避免堆栈溢出。

## Slide 136
尾链中断
Cortex-M3利用“尾链中断”缩短了挂起中断的延迟时间，提高中断响应速度。
当上一个异常处理返回， Cortex-M3响应挂起的异常时，为了避免浪费CPU时间，继续使用上一个异常已经入栈好的寄存器数据。两个异常只执行了一次入栈／出栈操作。
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟

## Slide 137
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟
咬尾机制则是指某ISR正在执行过程中产生了新的不高于当前中断优先级的中断事件，一直等到当前中断ISR执行完毕，在退栈之前立即响应处于等待执行的ISR，此时该中断也无须再做压栈

## Slide 138
晚到的异常处理
当异常产生时，处理器会接受异常请求并开始入栈操作。若在入栈操作期间产生了另外一个更高优先级的异常，则后到的高优先级异常会首先得到服务。
CM3利用“晚到异常处理”缩短了高优先级中断延迟时间，提高了高优先级中断响应速度，节省了堆栈空间。
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟

## Slide 139
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟
晚到机制，就是中断响应还在压栈阶段但没有正式进入ISR时又来了更高优先级的中断请求，等压栈操作完成后，则立刻执行高优先级的ISR，此时高优先级中断省去压栈操作，它执行完后再以咬尾方式执行刚才申请压栈的低优先级ISR

## Slide 140
中断延迟
从检测到某中断请求，到执行了其服务例程的第一条指令时，所经过的时间。
处理尾链中断时，省去了堆栈操作，因此切入新异常服务例程的延迟可以缩短至6周期。
在CM3中，若存储器系统够快，且总线系统允许入栈与取指同时进行，同时该中断可以立即响应，则中断延迟是固定的12周期。
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟

## Slide 141
为了不影响中断延迟，对于需要较多的周期才能完成的指令，CM3采用了以下两种处理方法：
对于除法指令和双字传送指令（ LDRD/STRD ），CM3将为了保证中断及时响应而取消它们的执行，待返回后重新开始；
对于多寄存器传送指令（LDM/STM） ，为了加速中断的响应，CM3支持指令执行的中止和继续。
CM3中断的嵌套、尾链、晚到与延迟

## Slide 142: 谢谢
School of Electrical Engineering, Chongqing University
重庆大学电气工程学院